## Slide 1
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
RLD82PZJ2
●単峰性ビーム指向性をもった波長822nmの赤外線レーザーダイオード ●駆動電流は85mA～ 250mA程度、デューティーサイクル５０％の矩形パルス駆動で使用 ●ビーム指向性は楕円 ●偏光特性が維持されている
【ローム製 赤外線レーザー】 RLD82PZJ2

## Slide 2
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
●使用したフォトダイオードは、
ＲＳコンポーネンツで購入可能 なBPW-34S
●レーザーの波長が822nmなので 最適というわけではない。
【フォトダイオード】 BPW-34S
BPW-34S

## Slide 3
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
RLD82PZJ2
適当に皮膚に照射されていれば良い
測定領域
単峰性赤外線レーザー
適当に入射角内に測定対象が含まれていれば良い
BPW-34S
【位置関係】
実は、服が身体に密着していれば、胸部鎖骨下付近に照射を行えば、少し工夫するだけで、服の上から呼吸だけでなく、脈波も観測できる。
試作回路では 対象までの距離 50cm～80cm

## Slide 4
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
【図３】照度（lx）とBPW-34Sの逆光電流
●環境ノイズ光の強さは、事務所内で350lx～500lx。日中の室内は1000lxを超える場合もある。 ●環境ノイズ光は、DC～商用周波数までがメインスペクトルなので、10kHz以上のキャリア周波数を選択。 ●皮膚表面で反射する光と毛細血管まで到達して反射する光の強度比は1/100～1/200程度 ●概ね350lxの室内で、0.01lx程度の光の揺らぎを検出して心拍を検出している。
【反射赤外線強度】

## Slide 5
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
【接触式赤外線脈波センサの抱える問題】
赤外線LED
フォトダイオード
P板
赤外線LED
フォトダイオード
P板
●環境光ノイズがフォトダイオードに入射する ●樹脂は赤外線領域では透明であることが多い。プリント基板も例外ではない。
●基板の分離 ●漏えい光の遮蔽（シールド）対策 ● DCサーボで環境光オフセット除去 ●皮膚表面からの反射光の分離対策

## Slide 6
Neo-Tech-Lab.com
Renesas Smart Analog IC101, IC500
●皮膚表面の正反射除去対策の有無を比較 同じ赤外線観測でも対策の有無で信頼性は向上する ●既存の接触式赤外線脈波センサは無対策のものが殆どで、 信頼性の低さはその１点に起因する。
【無対策】
【対策】